## Slide 1: PC házak, tápegységek, hűtés
Készítette:
Molnár Bence
Szilágyi Levente
Varga Viktor József
Falusi Ramón

## Slide 2: PC házak
Small Form Factor (SFF)
Desktop (DT)
Small Desktop (SD vagy SDT)
Ultra-Slim Desktop (USDT)
Mini tower (MT)
Convertible Mini Tower (CMT)
Midi Tower

## Slide 3: Mi alapján válasszunk házat
Igény
Típus
Ár
Méret

## Slide 4: Pc Házak
Biztosítania kell:
A megfelelő merevséget a biztonságos működéshez.
A működés közben keletkező hő elvezetését.
A működési zaj mérséklését.

## Slide 5: Tápegység
Miket vegyünk figyelembe tápegység beszerzésénél?
márka: garantáltan minőségi alkatrészek dolgozzanak odabent.
védelmi áramkörök. Túlmelegedés, túlfeszültség, túláram stb. ellen mind hatékony védelemre van szükség.
elegendő csatlakozó: számít a kiegészítő tápcsatlakozó és a Molexek száma
Hatékonyság
Igény

## Slide 6: Tápegység
Átalakítja a hálózati áramot, hőt termel  veszteség.
A hatásfok megmutatja mennyi a veszteség.
  bronz
  silver
  gold
  platinum
  titánium

## Slide 7: BRONZE
20%-os terhelés: 82%
50%-os terhelés: 85%
100%-os terhelés: 82%

## Slide 8: SILVER
20%-os terhelés: 85%
50%-os terhelés: 88%
100%-os terhelés: 85%

## Slide 9: GOLD
20%-os terhelés: 87%
50%-os terhelés: 90%
100%-os terhelés: 87%

## Slide 10: PLATINUM
20%-os terhelés: 90%
50%-os terhelés: 92%
100%-os terhelés: 89%

## Slide 11: titánium
20%-os terhelés: 94%
50%-os terhelés: 96%
100%-os terhelés: 91%

## Slide 12: HŰTÉS
Cél a csúcsteljesítmény elérése
Több ház már rendelkezik legalább egy előre beszerelt ventilátorral.
+ egy hátsó ventilátorral

## Slide 13: HŰTÉS
Függ a ventilátor
méretétől;
fordulatszámától;
zajszint kiegyensúlyozásától

## Slide 14: HŰTÉS
Szívó és fújó oldala van
nem mindegy az irány
Elhelyezését segíti a ventilátor oldalán feltüntetett nyíl
Tájolás

## Slide 15: Hűtés
Méretei:
Leggyakoribb méretei 120mm és 140mm
Egyre népszerűbbek a 200mm nagyságúak

## Slide 16: Vízhűtés
alapvető feladata megóvni a processzort a túlmelegedéstől
működési elve ugyanaz: hőcsövek – vízáramlás; hűtőborda – radiátor

## Slide 17: Vízhűtés
Általában nagyobb teljesítmény (méretesebb radiátorokkal felszereltek)
Működés szerint egyenletesebb ventilátor
Kisebb nyomás a processzorfoglalatokra
A vízhűtés előnyei:

## Slide 18: Vízhűtés
Általában drágábbak
Időigényesebb (fordulatszám-szabályozás)
Hosszabbtávon több törődést igényel
A vízhűtés hátrányai:

## Slide 19: Források: (weboldal)
https://www.pcx.hu/tippek-es-tanacsok-a-jol-hutott-es-optimalisan-szelloztetett-szamitogephez
https://prohardver.hu/tudastar/tapok_teljesitmenymerese.html
https://www.bequiet.com/hu/insidebequiet/2108
https://prohardver.hu/hir/nyar_vegere_friss_aio_vizhutes_az_id-coolingtol.html
https://astrohardver.hu/termekek/vizhutes-alkatreszek-23
https://player.hu/tech-3/hogyan-valasszunk-minden-igenynek-megfelelo-szamitogephazat
https://www.pcwplus.hu/hardver/vizhutes-erre-figyelj-160174.html

## Slide 20: Források: (képek)
https://tinyurl.hu/utr7
https://tinyurl.hu/OOIE
https://tinyurl.hu/ztbc
https://tinyurl.hu/iWou
https://tinyurl.hu/mH0L
https://tinyurl.hu/7THv
https://tinyurl.hu/AfD9
https://tinyurl.hu/u6S3