## Slide 1: PC házak, tápegységek, hűtés
Készítette:
Molnár Bence
Szilágyi Levente
Varga József

## Slide 2: PC házak
Small Form Factor (SFF)
Desktop (DT)
Small Desktop (SD vagy SDT)
Ultra-Slim Desktop (USDT)
Mini tower (MT)
Convertible Mini Tower (CMT)
Midi Tower

## Slide 3: Mi alapján válasszunk házat
Igény
Típus
Ár
Méret

## Slide 4: Tápegység
Miket vegyünk figyelembe tápegység beszerzésénél?
márka: garantáltan minőségi alkatrészek dolgozzanak odabent.
védelmi áramkörök. Túlmelegedés, túlfeszültség, túláram stb. ellen mind hatékony védelemre van szükség.
elegendő csatlakozó: számít a kiegészítő tápcsatlakozó és a Molexek száma
Hatékonyság
Igény

## Slide 5: Tápegység
Átalakítja a hálózati áramot, hőt termel  veszteség.
A hatásfok megmutatja mennyi a veszteség.
  bronz
  silver
  gold
  platinum
  titánium

## Slide 6: BRONZE
20%-os terhelés: 82%
50%-os terhelés: 85%
100%-os terhelés: 82%

## Slide 7: SILVER
20%-os terhelés: 85%
50%-os terhelés: 88%
100%-os terhelés: 85%

## Slide 8: GOLD
20%-os terhelés: 87%
50%-os terhelés: 90%
100%-os terhelés: 87%

## Slide 9: PLATINUM
20%-os terhelés: 90%
50%-os terhelés: 92%
100%-os terhelés: 89%

## Slide 10: titánium
20%-os terhelés: 94%
50%-os terhelés: 96%
100%-os terhelés: 91%

## Slide 11: HŰTÉS
Cél a csúcsteljesítmény elérése
Több ház már rendelkezik legalább egy előre beszerelt ventilátorral.
+ egy hátsó ventilátor, amely a forró levegőt a számítógép hátulján keresztül vezeti ki.

## Slide 12: HŰTÉS
Leggyakoribb méretei 120mm és 140 mm
Egyre népszerűbbek a 200mm nagyságúak
A ventilátor által mozgatható levegőmennyiséget: köbláb per perc (CFM)
Függ a ventilátor
méretétől;
fordulatszámától;
zajszint kiegyensúlyozásától

## Slide 13: HŰTÉS
Szívó és fújó oldala van  nem mindegy az irány
Elhelyezését segíti a ventilátor oldalán feltüntetett nyíl.
Ha ez hiányzik, egyszerűen kézzel is ellenőrizhetjük, hogy merre mozog a levegő
Tájolás

## Slide 14: Források: (weboldal)
https://www.pcx.hu/tippek-es-tanacsok-a-jol-hutott-es-optimalisan-szelloztetett-szamitogephez
https://prohardver.hu/tudastar/tapok_teljesitmenymerese.html

## Slide 15: Források: (képek)
https://tinyurl.hu/utr7
https://tinyurl.hu/OOIE
https://tinyurl.hu/ztbc
https://tinyurl.hu/iWou
https://tinyurl.hu/mH0L
https://tinyurl.hu/7THv
https://tinyurl.hu/AfD9
https://tinyurl.hu/u6S3